## Slide 1: Konservalash usullari asoslari va konservalash
А.О.UZAYDULLAYEV

## Slide 2
Konservalashning biologik asoslariga ko‘ra konservalash usullarini asosiy uch guruhga bo‘lish mumkin:
1. Xom ashyoning hayotiy jarayonlarini saqlab, uning tabiiy immunitetidan foydalanish usuli. Bunda, maxsus koservalash usullari qo‘llanilmay meva va sabzavotlarni tabiiy sifatini saqlab qolish chora tadbirlari amalga oshirish orqali, qisqa muddatli saqlash nazarda tutiladi.
2. Mikroorganizmlar va xom ashyoning hayot faoliyatini fizik, kimyoviy va biologik ta'sirlar ko‘rsatish yo‘li bilan sekinlatish va daf etishga asoslangan usul. Bu usulni amalga oshirishning quyidagi bir necha xil yo‘llari mavjud:

## Slide 3
-sovutish orqali - oziq-ovqat mahsulotlari 0 0C haroratgacha sovutilib, muzlatilmay tabiiy sifati minimal holatda o‘zgarishi mumkin bo‘lgan sharoitda saqlanadi. Mahsulot bir necha haftagacha saqlanishi mumkin.
-muzlatish -18 0C haroratgacha tez sovutilib, xom ashyo yoki mahsulot tarkibidagi 90 % gacha namligining muzlashiga erishiladi. Tez muzlatilganda suv molekulalari mayda kristall struktura hosil qilib, hujayra strukturasini buzmaydi va muzdan tushirilgandan so‘ng yumshab ketmaydi. Muzlatilgan mahsulot huddi shu sharoitda saqlanishi kerak. Shundagina saqlanish muddati bir necha oygacha boradi.

## Slide 4
-quritish yo‘li - bakteriyalar uchun 25-30 % dan oshiq, mog‘or zamburug‘lari uchun 10-15 % dan oshiq, ozuqlanishi uchun zarur bo‘lgan, erkin namlik yo‘qotiladi. Bunda hujayra hayot faoliyati to‘liq to‘xtaydi. Mahsulot namlangandagina mikroorganizmlar faoliyati tiklanib, u buzilishi mumkin.
-bijg‘itish va marinatsiyalash yo‘li - mahsulotning saqlanish muddatini uzaytirish, sut kislotali yoki spirtli bijg‘ish jarayonlarini amalga oshirish yoki tashqaridan qo‘shish bilan uning tarkibida kislota yoki spirt muhitini kuchaytirib, mikroorganizmlar faoliyatini susaytirishga asoslangan.

## Slide 5
3. Xom ashyo va mikroorganizmlar hayot faoliyatini to‘liq to‘xtatishga asoslangan usul. Bu usulni amalga oshirishning quyida keltirilgan yo‘llari mavjud:
-termosterilizatsiya yo‘li - an'anaviy ravishda germetik idishga yopish va qaynatish yoki 120 0C haroratgacha qizdirish orqali amalga oshiriladi. Bunday mahsulotlar asl konservalar bo‘lib, yillab saqlanishi mumkin. Pasterizatsiyalangan mahsulotlarda esa mikroorganizmlar hujayralari o‘ldirilsa ham, ularning sporalari saqlanib qoladi. Shuning uchun ayrim hollarda pasterizatsiyalangan mahsulotlarning saqlanish muddati juda qisqa bo‘ladi.
-antiseptik - moddalar qo‘llash ularning mikroorganizmlar hujayralariga kirib, nobud qilish xususiyatlariga asoslangan sterilizatsiyadir. Bu moddalarning kam miqdori mikroblarga ta'sir qilishi, odam organizmiga ta'sir qilmasligi, mahsulot va u solingan idish bilan kimyoviy reaktsiyaga kirishmasligi kabi shartlarga javob bergan antiseptiklargina sifatli hisoblanadi.

## Slide 6
-yuqori chastotali toklar (SVCH) - bilan ishlov berish ham termosterilizatsiyaning bir ko‘rinishi hisoblanadi. Bunda yuqori chastotali (2400 MGs) o‘zgaruvchan elektr maydonining tebranish energiyasini mahsulot struktura elementlari yutib, tebranma harakati tufayli ichki ishqalanish vujudga keladi va shu ishqalanish natijasida issiqlik ajralib chiqadi. SVCHning qo‘llanilishi uskunaning murakkabligi va haroratni nazorat qilishning mushkulligi tufayli keng tarqalmagan.
-ultra binafsha nurlar - bilan ishlov berish imkoniyati chegaralangan bo‘lib, ultra binafsha nurlar mahsulotning faqat yuzasidagi mikroorganizmlarni zararsizlantiradi. Bu usul 3­5 0C haroratda saqlanayotgan go‘shtning sifatini yana ham yaxshi saqlab qolish imkonini bermoqda.

## Slide 7: Sut konservalari: quyultirilgan va quritilgan sut mahsulotlari
Sut qandolatchilik va nonvoychilikning qimmatli xom ashyosi hisoblanadi. Tort, pirog, pechenye va boshqa mahsulotlarga qо‘shiladi. Sut qо‘shib tayyorlangan non va non mahsulotlari juda ham yoqimli ta’mga ega bо‘ladi. Shuningdek sut mahsulotlari (pishloq, qatiq, sariyog‘ va boshqalar) ishlab chiqarish uchun xom ashyo hisoblanadi.
Sutning namligi yuqori bо‘ladi, shuning uchun uni saqlanuvchanligini ta’minlashda sutdan turli xil konservalar tayyorlanadi. Asosiy sut konservalariga quyidagilar kiradi: quyultirilgan sut (shakarli va shakarsiz), quritilgan sut va qaymoq.

## Slide 8
Shakarli quyultirilgan sutni olish uchun pasterizatsiya qilingan sut shakar siropi bilan birgalikda qaynatiladi. Shakar qо‘shib quyultirilgan sut 26,5 % dan kо‘p bо‘lmagan namlikka, 43,5 % dan kam bо‘lmagan qandga, 28,5 % dan kam bо‘lmagan sutning quruq moddalariga, shu jumladan 8,5 % sut yog‘iga ega bо‘ladi. Qaynatishdan sо‘ng quyulgan sut sovitiladi va idishlarga va idishlarga quyiladi.
Quyultirilgan sutning uch xil turi mavjud: sutni shakar bilan quyultirish, sutni shakarsiz quyultirish, yog‘sizilantirilgan sutni shakar bilan quyultirish.

## Slide 9
Shakarsiz quyultirilgan sutni olish uchun sut vakuumda qaynatiladi. Qaynatishdan sо‘ng sut tarkibidagi yog‘larni parchalash uchun gomogenizatsiya qilinadi. Sо‘ngra sovitilib sterillangan bankalarga quyiladi va germetik yopiladi.
Yog‘sizlashtirilgan sutni shakar bilan quyultirish yog‘li sutni quyultirishdan farq qilmaydi.

## Slide 10: Qаndli quyultirilgаn sut ishlаb chiQаrish texnоlоgik sxemаsi
1-nаsоs, 2-schyotchik, 3-tаrоzi, 4,8,9-hаr xil mаqsаd uchun mo‘ljаllаngаn idishlаr, 5-mаxsus idish, 6-sepаrаtоr-sut-tоzаlаgich, 7,10,12-hаr xil mаqsаdlаrdа qo‘llаnilаdigаn issiqlik аlmаshtirgich (teplооbmennik), 13-shаrbаt uchun filtr, 14-2-kоrpusli vаkuum-bug‘lаtgich ustаnоvkаsi, 15-qаndli shаrbаt tаyyorlаsh uchun mo‘ljаllаngаn аppаrаt, 16-qаndni sоlish uchun ko‘tаrgich, 17-qаnd uchun bunker, 18-qаdоqlоvchi аgregаt, 19-vаkuum-sоvutgich, 20-vаkuum-bug‘lаtgich ustаnоvkаning isitgichlаri

## Slide 11: Quritilgan sut olish uchun yog‘li va yog‘sizlantirilgan sutlar maxsus quritgichlarda quritiladi.
Plenkali quritishda quyultirilgan sut bir - biriga teskari harakat qiluvchi ikkita barabanlarning harorati 105 - 120 0C bо‘lgan tashqi silliq yuzasiga qо‘yiladi. Barabanning tо‘liq bо‘lmagan aylanish vaqtida sutdan erkin namlik ajralib chiqadi. Hosil bо‘lgan quruq yupqa qavat metall pichoqlar bilan baraban yuzasidan olinadi, maydalanadi va elakdan о‘tkaziladi. Bu usulda quruq sutning harorati 110 0C gacha kо‘tarilishi mumkin.

## Slide 12
Purkash usuli bilan quritishda purkovchi qurutgichlarning gumbazida oldindan tayyorlangan sut mayda tomchilar holida purkaladi va qarama - qarshi tomondan issiq havo beriladi. Sut tomchilari tezda quriydi va quruq sferik holatdagi sut zarrachalar apparatning pastki qismiga tushadi va u yerdan muttasil tarzda olinadi. Sutni quritish quyidagicha boradi. Maxsus vakuum apparatga sut mayda tomchilar shaklida issiq havo bilan sepiladi, sut bunda butunlay quriydi va kamera tubiga kukun holida yog‘iladi. Bunda sutning namligi standartlarda belgilangan 4 - 7 % ga yetkaziladi. Bunday usulda olingan sutning eruvchanligi 89 - 99 % ni tashkil etadi. Qayta sut tayyorlash uchun quritilgan sutdan 23 - 35 g olinib issiq 20 g suv bilan bir xil tarkibli bо‘lguncha aralashtiriladi. Olingan aralashma qaynatiladi.

## Slide 13
Quruq sut mahsulotlari oq, sarg‘ish tusli kukundan iborat bo‘lib, pasterizatsiyalangan sutning hidi va ta’miga xos bo‘lgan toza hid va ta’mga ega. Quruq sut mahsulotlarining namligi germetik qadoqlanganda 4 - 5 % dan, germetik bo‘lmagan qadoqlashda 7 % dan ortiq bo‘lmasligi kerak.
Quruq sut mahsulotlari 1 - 10 0C gacha bo‘lgan haroratda saqlanadi. Havoning nisbiy namligi 75 % dan (nogermetik qadoqlangan mahsulotlar uchun) yoki 85 % dan (germetik qadoqlangan mahsulotlar uchun) oshmasligi kerak. Bunday sharoitlarda germetik qadoqlangan quruq sut mahsulotlari 8 oygacha va nogermetik qadoqlanganlari esa - 3 oygacha saqlanadi.

## Slide 14
Quritilgan sutni suvda eritib qayta tiklash mumkin. Undan pasterizatsiyalangan sut va boshqa sut mahsulotlari tayyorlanadi. Qayta tiklangan sutni tayyorlash suvni 40 - 50 0C gacha qizdirish, unda quruq komponentlarni yaxshilab aralashtirish va eritish, aralashmani oqsillar bo‘kishigacha va havo pufakchalarining to‘liq ajralgunicha saqlab turish, filtrlash, gomogenlash, pasterizatsiyalash va sovitish bosqichlaridan iborat. Sovitilgan holda sut bir necha soat saqlanadi. Bunda oqsil moddalarining bo‘kishi ortadi va oqsillar bilan bog‘lanmagan namlikning miqdori kamayadi.
Eritish jarayonida kichik zarrachalar tez namlanadi. Suv va kukun orasida suvning kirishiga to‘sqinlik qiluvchi nam qavat hosil bo‘ladi. Bu quritilgan sutning qayta tiklash jarayonini qiyinlashtiradi va uzaytiradi. Aynan shu kamchilikni bartaraf etish maqsadida keyingi yillarda tez eriydigan yog‘sizlantirilgan quruq sut ishlab chiqarilmoqda.

## Slide 15
Sut mahsulotlarini sifatiga quyidagi talablar qо‘yiladi:
- Barcha turdagi sut mahsulotlari о‘ziga xos ta’m, rangga va hidga ega bо‘lishi kerak. Begona hid va ta’mlar bо‘lishiga ruxsat etilmaydi.
- Sut mahsulotlari toza, begona aralashmalarsiz bо‘lishi kerak.
- Quyultirilgan sutlar shirin, toza va rangi oqish hamda bir xil kо‘rinishda (ipir-ipirsiz) bо‘lishi kerak.
- Quyultirilgan sutlarda quruq modda miqdori shakarlisida 73,5 %, shakarsizda 25,5 %, yog‘sizlantirilganida 70 % bо‘lishi lozim.
- Quritilgan sutlarning namligi 7 % dan olib ketmasligi lozim.
- Shuningdek boshqa turdagi sut mahsulotlari namligi va quruq modda miqdori belgilangan tartibda bо‘lishi kerak.

## Slide 16
- kompotlar butun yoki to‘g‘ralgan mevalardan shakar sharbati quyib tayyorlanadi. Shakar sharbatining konsentratsiyasi 30-60 % li bo‘lishi mumkin. Kompot tayyorlash uchun ayrim mevalarga (olcha, gilos, o‘rik) birlamchi ishlov berilmasa, olxo‘ri olma, nok blanshirovka (5-10 minut 80-90 0C haroratli issiq suvda yoki 0,1 % li limon kislotasi eritmasida) qilinadi. Bu mevalarning qorayishi va kompotning xiralashishini oldini oladi.
- tabiiy sabzavot konservalari xom ashyolarining tabiiy xususiyatlari deyarli o‘zgartirilmagan holda saqlanib, taomlar tayyorlashda va garnir sifatida ishlatilishi mumkin bo‘lgan konservalardir. Bularga keng tarqalgan “yashil no‘xot”, makkajo‘xori, loviya va boshqalarni misol qilish mumkin. Bu konservalarni tayyorlashda avval blanshirovkalab, (2- 5 minut 90 0C suvda ushlab turish) so‘ngra rassol (2 % tuzli, 2-3 % shakarli eritma) quyib, 45 minut bug‘ hammomida bosim ostida sterilizatsiya qilinadi.

## Slide 17
Tushenka - ishlab chiqarish uchun temir bankaga piyoz, munch, lavr yaprog‘i, tuz, hayvon yog‘i tozalangan go‘sht solinadi. Qadoqlangan banka havosizlantirilib yopiladi va 115-120 0C haroratda sterilizatsiyalanadi.
Baliq konservalari. Baliq juda qimmatli ozuqa xom ashyosi hisoblanadi. Uning go‘shtida qimmatli oqsil, tez hazm bo‘ladigan yog‘ va yod, fosfor, temir, marganets kabi inson uchun zarur bo‘lgan mikroelementlar bor.
Baliq konservalarining saqlanish muddati ularning turiga va saqlanish sharoitiga bog‘liq. Chunki konservalangan baliqning yetilish davri bo‘lib, tabiiy konservalar 1-2 oyda, qovurilgan tomat sousidagi konservalar 2-3 oyda, dudlangan yog‘langan konservalar 3-4 oyda, blanshirovkalangan moydagi konservalar esa 5-6 oyda etiladi. Bu davrda tuz, yog‘ va ziravorlarning to‘liq singishi amalga oshib, konserva sifati yaxshilanib boradi. Konservalarning undan keyingi davrda saqlanishi, saqlash harorati 20 0C bo‘lsa ham, sifatning asta sekin pasayib borishiga olib keladi.

## Slide 18
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT