## Slide 1: Фазово-контрастная микроскопия

## Slide 2: Устройство фазово-контрастного микроскопа
В конденсоре имеется кольцевая диафрагма
В объективе имеется фазовая пластинка
Фазовые изменения света превращает в амплитудные.

## Slide 3: Применение фазово-контрастной микроскопии
Для наблюдения за живыми нефиксированными объектами в препаратах «висячая» или раздавленная капля
Фотография эндоспор Paenibacillus alvei, полученная методом фазово-контрастной микроскопии.

## Slide 4: Темнопольная микроскопия

## Slide 5: Темнопольная микроскопия основана на использовании эффекта Тиндаля
Это оптический эффект рассеяния света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду.
Маленькие частицы освещаются косыми лучами света

## Slide 6: Строение темнопольного конденсора
1 - объектив;
2 - препарат, заключенный между предметным и покровным стеклом;
3- иммерсионное масло;
4- конденсор
5- непрозрачная преграда
В темнопольном конденсоре центральная часть линзы закрыта плотной диафрагмой, в результате чего в конденсор попадают только косые лучи, которые под углом освещают микрообъект, который светится на темном поле зрения.

## Slide 7: Темнопольная микроскопия
Предназначена для наблюдения за живими нефиксироваными объектами.
Лептоспиры при темнопольной микроскопии

## Slide 8: Люминесцентная микроскопия

## Slide 9: Особенности люминисцентных микроскопов
1. Ртутные лампы, возбуждающие свет с более короткой длиной волны
2. На пути лучей – возбуждающий светофильтр, пропускающие только лучи с короткой длиной волны
3. Для окраски прижизненных и фиксированных препаратов используются флюорохромы
4. Запирающие сфетофильтры
5. Качество линз на порядок выше, и чувствительность выше в 100 раз, по сравнению со светлопольными микроскопами

## Slide 10: Флюорохромы
красители, которые используются в люминесцентной микроскопии и под действием коротковолнового излучения (синего, фиолетового, УФ) переходят в возбужденное состояние, и излучают свет.
Примулин, аурамин, акридиновый оранженый и др.

## Slide 11: Электронная микроскопия

## Slide 12
Основана на применении электронов для освещения микрообъектов.
1. Источник электронов – электронная пушка.
2.

## Slide 13: Электронная пушка
V-образный вольфрамовый электрод (катод) помещен в катушку (анод), которая имеет отверстие в которое проскакивают электроны.
На катод подается электрический ток, на анод – ускоряющее напряжение, за счет чего электроны «соскакивают» с катода и часть из них устремляется в отверстие.
Электронная пушка помещена в вакуум, устанавливаются азотные ловушки.
На пути движения электронов дополнительно ставят электромагнитные линзы, дополнительно их ускоряющие до скорости света

## Slide 14
Для приготовления препаратов используют специальные сетки для срезов, которые не задерживают электроны в отличие от предметного стекла
Часть электронов попадает на электронноплотную структуру и задерживается в ней, она на снимке видна более темной, часть электронов пробивают биологическую структуру, на снимке она становится более светлой – электроннопрозрачная.
Электроны попадают на флюоресцирующий экран и светятся, в итоге получается черно-белое изображение
Комплекс Гольджи

## Slide 15: Виды электронной микроскопии
Трансмиссионная (просвечивающая) – изображение формируется за счет электронов, проникших в биологический объект (внутренне строение биологических объектов).
Сканирующая – изображение формируется за счет электронов, отраженных с поверхности микрообъекта (поверхности, рельефы, формы)