## Slide 1
17- мавзу: Экинларни суғориш (2 соат)
Режа: 1. Қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришнинг
ўзига хослиги ва агротехник талаблар;
2. Суғориш ишларини механизациялаштириш
усуллари ва машиналари;
3. Сувдан самарали фойдаланишни ташкил этиш.

## Slide 2
1). Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулот-ларини етиштиришда асосан қандай деҳқончилик усули қўлланилади?
2). Қандай суғориш усулларини биласиз?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
Экинларни суғориш усуллари агротех-ник талаблар, технологик жара-ёнлар ва машиналар тури, машинанинг ишчи қисмлари, илғор технологияар
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришнинг ўзига хос хусусиятлари
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда асосан суғориладиган деҳқончилик усули қўлланилади.
Суғориш натижасида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг маҳсулдорлиги анча ортади. Чунки тупроқни зарур миқдорда намлаш, унда бўладиган биологик ва кимёвий жараёнларни тезлаштиради, унинг унумдор-лигини оширади. Натижада суғориладиган далаларда суғорилмайдиганларига қараганда 2-3 марта, баъзи ҳолларда эса 5-10 марта кўп ҳосил олинади.

## Slide 4
Экинларни суғориш усуллари
Ёмғирлатиб суғориш
Сиртдан суғориш
Тупроқ остидан суғориш
Томчилатиб суғориш
Бу усулда далалар бостириб ёки эгатларда сув оқизиб суғорила-ди. Бу усулни катта меъёрлар билан суғоришда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бунда бир марта суғориш гектари-га 800...1000 м.куб, мавсум давомида 4000...6000 м.куб сув сарфланади .
.
Бу усулида сув махсус аппа-ратлар ёрдамида суғориладиган майдон устидан майда ёмғир томчилари тар-зида сепилади. Бунда ўсимлик-ларнинг ер устки қисмлари намла- нади, уларнинг ўсиши учун қулай шароит яратади.
Бу усулда сув ерга ётқизилган тру-баларда келтири-лади Бунда тупроқ ўзининг сўриш кучи ҳисобига намиқади. Бу усулни капилляр- лик хусусиятлари яхши бўлган ва ҳайдалма қатлам ости сувни ёмон ўтказадиган кучли тупроқларда қўллаш мумкин.
Бу усулда сув ер бетига ётқизилган ватупроққа кўмил- ган пластмасса трубалар тармоғи бўйлаб томчилат-гичлар ёрдамида тупроқнинг ўсим-лик илдизлари таралган қатлами-га кам меъёрлар-да ўғит билан берилади.

## Slide 5
Суғориш усулларининг кўриниши

## Slide 7: СУҒОРИШ УСУЛЛАРИНИ ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Суғориш технологияси | Эгатга бериладиган сув миқдори, л/сек | Суғориш давомий-лиги, соат | Ҳосил- дорлик, ц/га | Қўшимча ҳосил, ц/га
Ғўзани узун эгатлар орқали суғориш (400 м) | 0,3-0,5 | 60-76 | 27,0 | -
Ғўзани 200 м узунликдаги эгатлар орқали суғориш | 0,3-0,4 | 36-48 | 29,0 | 2,0
Ғўзани 100 м узунликдаги эгатлар орқали суғориш | 0,2-0,3 | 20-24 | 30,5 | 3,5
Ғўзани 50-60 м узунликдаги эгатлар орқали суғориш | 0,1-0,2 | 10-12 | 31,3 | 4,3
Ғўзани ҳар қатордан суғориш | - | - | 28,0 | -
Ғўзани қатор оралатиб суғориш | - | - | 29,8 | 1,8
Ғўзани қатор алмаштириб суғориш | - | - | 31,0 | 3,0
Одатдагидек суғориш | - | - | 29,5 | -

## Slide 8
  Ёмғирлатиб суғоришда:
  оқава сувлар бўлмайди,
  экин даласи бутун катталиги бўйича бир текис намланади,
  далада эгат ва ўқариқ олишга ҳожат қолмайди
13
Ёмғирлатиб суғориш

## Slide 9: Тупроқ остидан суғориш
  Тупроқ остидан суғоришда:
  оқава сувлар бўлмайди,
  экин қаторлари бутун узунлиги бўйича бир текис намланади,
  далада эгат ва ўқариқ олишга ҳожат қолмайди

## Slide 10
Сув сарфи 20% дан 60% гача камаяди
Томчилатиб суғориш

## Slide 11
Суғориш усулларини танлашга қўйиладиган талаблар
Маҳаллий шароитларга қараб танланган суғориш усули қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:
тупроқда зарур сув, ҳаво, озиқ, туз ва иссиқлик режимини сақлаши;
далада тупроқнинг керакли намлигини яратиши;
сувни кам сарфлаган ва максимал фойдали иш коэффициентига (камида 0,90...1,0) эришган ҳолда белгиланган суғориш режимини таъминлаши;
яхши структурасини сақлаши; суғориладиган майдонда бажариладиган ишларни механизациялаш-тириш учун шароит яратиши;
суғоришда юқори иш унумини таъминлаши, суғоришни иложи борича механизациялаштириш ва автоматлаштиришга имкон бериши зарур.

## Slide 12
2. Сиртдан суғориш воситалари
Бу усулда муваққат ариқлар, ўқариқлар ёрдамида суғориш ишларини ташкил этиш учун махсус полиэтилен ва капрон трубалардан кенг фойдаланиш мумкин. Бунда ТТЗ-60.10 ва ТТЗ-80.10 тракторларига ўрнатиладиган насосли ППА-165 ва ППА-165У русумли суғориш агрегатларидан фойдаланилади. Сув келтирувчи трубалар қўлда ётқизилади, суғоришдан кейин эса трубалар агрегат ёрдамида йиғиштириб олинади.

## Slide 13
Ёмғирлатиб суғориш воситалари
Суғориш ишлари ВТ-100 русумли занжирли трактор-ларга ўрнатилган, харакат-ланиб ишлайдиган ДДА-100МА агрегати ҳамда кўчма-бир жойда туриб ишлайдиган ДДН-70 ва ДДН-100 русумли насосли ёмғирлатиш машина-лари ёрдамида амалга оширилади.
Бунда олдиндан махсус йўлаклар, йўллар, суғориш тармоғига сув тақсимловчи иншоотлар қуриш шарт.
ДДА-100МА

## Slide 14
Тупроқ остидан суғориш воситалари
Бу суғориш усулида сувни бевосита ҳар бир ўсимликнинг илдизи жойлашган жойга етказиб берилиши тўлиқ механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган ҳамда компьютерлар тизими билан таъминлан-ган махсус тизимлар орқали амалга оширилади.

## Slide 15: Томчилатиб суғориш усулини қўллаш
Томчилатиб суғориш тизими ўсимликнинг сувга бўлган эҳтиёжига тенг миқдордаги сувни зарур муддатда унинг илдиз қатламига етказиб беришга мўлжалланган босимли суғориш тармоғидир.
1 - сув манбаи;
2 - насос қурилмаси;
3 - ўғитлаш мосламаси;
4 – қумли фильтр;
5 – диск ёки тўрли фильтр;
6 - магистрал (бош) қувур;
7 - тарқатувчи қувур;
8 - босим ростлагичлар;
9 - томизгичли шланглар;
10 – томизгичлар.
Томчилатиб суғориш тизимини умумий кўриниши ва элементлари:

## Slide 16: Мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган томчилатиб суғориш тизимининг бутловчи қисмлари

## Slide 17: 3. Томчилатиб суғоришни қўллашнинг асосий афзалликлари
Экинлар ҳосилдорлиги ортади ва сифати яхшиланади
Суғоришга ишлатилаётган сув одатдаги усулларга нисбатан 20-60 % гача камаяди
Меҳнат ва ресурлар сарфи камаяди (культивация қилиш камаяди, техника кам ишлатилади)
Бериладиган ўғит миқдори 50 % гача камаяди
Тупроқ эрозияси тўхтайди, ер ости суви сатҳи кўтарилиши ва тупроқ шўрланиши камаяди.

## Slide 18
Томчилатиб суғоришни қўллашнинг самараси
Экин тури | Сув тежалиши, % | Меҳнат сарфининг камайиши, % | Ҳосилдорлик ошиши, %
Пахта | 30-40 | 50-60 | 90-150
Боғ-токзор | 40-60 | 25-30 | 20-25
Сабзавот-полиз | 50-55 | 50-60 | 55-65

## Slide 19
Томчилаб суғориш натижалари

## Slide 20
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Суғориш усулини танлашда
жойнинг тупроқ-иқлим шароитига
мос келадиган, сув сарфи энг кам бўлган ва уни иложи борича механизациялаш- тириш ва автоматлаштириш мумкин
бўлишига алоҳида эътибор берилиши
керак