## Slide 1
20- мавзу: Мева ва узум йиғиштириш технологияси ва машиналари (2 соат)
Режа: 1. Мева ва узумлар йиғишнинг ўзига хос
хусусиятлари ва усуллари;
2. Йиғиштириш машиналарини турлари,
тузилиши ва иш жараёнлари.

## Slide 2
1). Меваларни йиғиштириб олишда унинг қайси хоссасидан фойдаланилади?
2). Қанақа меваларни машиналар ёрдамида йиғиштириб олиш керак?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
Мевани йиғиш-тириш усуллари, агротехник талаб-лар, технологик жараёнлар ва машиналар тури, машинанинг ишчи қисмлари, илғор технологиялар.
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Мева ва узум йиғишнинг ўзига хос хусусиятлари
Узоқ муддатга сақланадиган мевалар қўлда йиғиб олинади
Қайта ишлов беришга мўлжалланган мевалар махсус машиналар билан йиғиб олинади

## Slide 4
Мева ва узум йиғишнинг турлари
Узоқ муддатга сақланадиган мевалар қўлда, махсус жиҳозлар ёки мева йиғадиган платформалардан фойдаланилган ҳолда йиғиб олинади
Техник қайта ишлов беришга мўлжалланган ёки тезда истеъмол қилинадиган мевалар махсус машиналар ва комбайнлар билан йиғиб олинади

## Slide 5
Ҳозирги пайтда меваларни йиғиштириб олишда учта усулдан фойдаланилади.
1-бошланғич механизациялаш. Бунда ёрдамчи техник воситалардан, яъни шоти, махсус сумкалар ва бошқалардан фойдаланиб қўлда териш.
2-ярим механизациялаш. Турли агрегат, платформалардан фойдаланиб қўлда териш.
3-тўлиқ механизациялаш. Мева териш машина ва комбайнлари ёрдамида териб олиш.
Мева ва узумларни йиғиштириб олиш
усуллари

## Slide 6
2. Бошланғич механизациялаш воситалари
Қўлда ишлати-ладиган боғ жиҳоз-ларига шотилар (А), мева йиғиш сумкалари (Б), мева узгичлар (В) киради. Улардан фойдаланиш қўл меҳнати унумини бирмунча оши-ради, ишчиларга хавфсизроқ вази-ятда ишлаш имконини беради.
А
Б
В

## Slide 7
Ярим механизациялаш воситалари
Бу воситалар турли қурилмалар билан жиҳозланган бўлиб, қуйидаги кўринишдаги: а - паст бўйли мевазор (тиркамалар); в - ўрта бўйли мевазор (ПКО-0,5 платформа) ва г - баланд бўйли (ПКО-0,75 платформа) мевазор боғларда ишлатилади.
Боғлардаги меваларни қўлда териш комплекси: а - контейнер ташиш тиркамаси; б-мева тозалаш-саралаш пункти;
в - ПКО-0,5 териш платформаси; г-ПКО-0,75 териш платформаси; 1,3,9–платформалар; 2,11 - устунлар; 4-контейнерлар 5-юклагич; 6,12-гидроцилиндр; 7-тўсиқ; 8,13-сурилувчи йўлаклар; 10-рама;
14,15- иш майдончалари

## Slide 8
Ярим механизациялашган замонавий машиналар

## Slide 9: Тўлиқ механизациялаш воситалари
Тўлиқ механизациялаш воситалари меваларни териб олиш усулларига қараб икки турга бўлинади: ерга тўкилган ва дарахт шохидаги меваларни йиғиштириб олиш усулларидан иборат.
Мева турлари, экиш схемалари ва қатор орасининг ўлчамларига қараб махсус мева терадиган қурилмалар, машиналар ва комбайнлар билан териб олинади.
Бундай машиналар асосан пневматик ва механик ишчи қисмлар билан жиҳозланган.

## Slide 10: Тўкилган меваларни пневматик усулда териш машинаси
Пневматик усулда мевалар ҳаво оқими ёки вакуум сўрғичлар ёрдамида териб (сўриб) олинади. Бундай машиналар кўп энергия талаб этади ва меваларни турли хилдаги чиқиндилар билан бирга териб олади.
Вакуум сўрғичли мева тергич:
а-агрегат схемаси; б-эластик ротор; д-вакуум сўрғич;
1- гидроцилиндр; 2,3-ғилдираклар; 3-ғилоф; 4-ротор; 5-рама; 7-занжир; 8- гидромотор; 9,10,11,12- транспортер; 13-яшик; 14- тиркама арава; 15-осиш қурилмаси; 16-вал; 17-найча; 18-шланг; 19-сўргич;

## Slide 11: Тўкилган меваларни механик усулда териш машинаси
Тўкилган меваларни механик усулда нинали барабанлар, бармоқли транспортерлар ва бошқа курилмалар билан жиҳозланган машиналар билан териб олинади, улар кам энергия сарфлайди, лекин меваларни захалайди ва кўплаб чиқиндилар билан териб олади.
Игнасимон мева тергич:
1-осиш мосламаси; 2-ғилоф; 3-игнали барабан; 4-рама; 5- транспортер; 6-ажратгич; 7-харакат юритмаси.

## Slide 12: Комбинациялашган усулда мевани териб олиш
Комбинациялашган усулда бармоқли барабан ҳамда ҳаво оқими ёрдамида мевалар териб олинади. Бундай машиналар нисбатан мураккаб бўлиб, меваларни кам захалайди ва чиқиндилардан тозалайди, аммо кўп энергия сарфлайди.

## Slide 13
Тўкилган меваларни териб оладиган замонавий машиналар
Ердаги меваларни териб
олувчи мини машина: 1-териш аппарати; 2-тозалагич;
3-йиғиш идиши; 4- тўлган идиш; 5-харакат бериш механизми

## Slide 14
Дарахт шохидаги меваларни йиғиштириб олишни механизациялаш асоси
Механизациялаш асосига мевали дарахт-ларни тебратиш ҳисобига унинг шоҳида осилиб турган меваларга резонанс ходисасини қўллаган ҳолда йиғиштириб олиш ҳисобланади

## Slide 15
Дарахт шохидаги меваларни йиғиш машинаси
Мева йиғиш машинаси қатор оралари кенглиги 6 м гача ва шохларининг диаметри 7 м гача бўлган боғзорлардаги данакли ва уруғли меваларни йиғиб олиш учун мўлжалланган.
КПУ-2 мева йиғиш машинасининг тузилиши ва иш жараёни: 1,3,6- илгичлар; 2 ва 15 – шассилар; 4,7- ўнг ва чап агрегатлар; 5,12-қия юзалар; 8-қия транспортер; 9-йўналтиргич; 10-контайнер; 11-майдонча; 13,-бўйлама ва кўндаланг транспортерлар; 16-амортизаторлар; 17-тебратгич; 18-илгич.

## Slide 16
Мева йиғиш машиналари
ВУМ-15А ва МПУ-1А русумли ўзиюрар шассиларга ўрнатилган мева йиғиш машиналари қатор ораси 3-4 м ва диаметри 3,5 м гача бўлган олча, олхўри ва олма каби дарахтларнинг мевасини йиғиб олишда фойдаланилади.
Мева йиғиш машиналарининг тузилиши ва иш жараёни:
1,4,10 ва 14- илгичлар; 2,15,17-тебратгичлар; 3,9-транспортерлар; 5-экран; 6,8-шассилар; 7,13-контейнерлар; 11-трос; 12-вентилятор; 16-ғилдирак.

## Slide 17
Дарахт шоҳидаги меваларни йиғиштириб олишда замонавий машиналар
Олича, олхўри тергичлар
Қорағат (смородина) тергич
Олмалар тергич

## Slide 18
Узум йиғгич комбайни
Узум йиғгич комбайни қатор ораси 2-4 м, қиялиги 5 градусгача бўлган майдонлардаги техник навли узумларни силкитиш усулида ишлов бериш орқали йиғиб олишга мўлжалланган.
Узум йиғгич комбайнини тузилиши ва иш жараёни:
1,13-транспортерларни горионтал қисми; 2,9 - илгичлар; 3,12-стерженлар; 4,11-силкитгичлар; 5-вентилятор; 6,8-транспортернинг қия қисми; 7-бункер; 10-сопло.

## Slide 19
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Мева ва узумлар ҳосилини
йиғиштириб олишдан олдин уларни
сақлаш ёки зудлик билан қайта ишлов
бериш имкониятини ҳисобга олган ҳолда
махсус машиналар ва агрегатларни
танлашга алоҳида аҳамият бериш
керак.