## Slide 1
26-мавзу: Машиналарни танлаш кўрсатгичлари (2 соат)
Режа: 1. Машиналарни танлаш
кўрсатгичлари;
2. Машинанинг энергетик
кўрсатгичларини аниқлаш;
3. Машинанинг танлаш сифатини
баҳолаш.

## Slide 2
1). Машинанинг танлаш кўрсатгичларига нималар киради?
2). Машинанинг қандай баҳолаш кўрсатгичларини биласиз?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
Машинани тортиш қаршилиги ва қувват кўрсатгичлари, танлаш сифатини баҳолаш усуллари, минимум тўғридан-тўғри пул харажатлари, максимум иш унуми; технологик ишни бажаришни энг кам муддати.
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Машинани танлаш кўрсатгичлари
Машиналарни танлаш кўрсатгичларига унинг қуйидаги:
- машиналарни йил давомида ишлатиш;
- машинани ишлов бериладиган материал-ларга, айниқса тупроққа салбий таъсирини минимумга камайтириш;
- танланган машинани қўллашдан энг кўп иқтисодий самара олиш имкониятлари киради.

## Slide 4
Машинани йил давомида ишлатиш имконияти
Бу машиналар сонини қисқар-тириш, металл сарфи, эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқариш, техник хизмат кўрсатиш ва сақлаш харажатларини камайтириш ва механизатор кадрлардан яхшироқ фойдаланишга имконини беради.

## Slide 5
Машинани ишлов бериладиган материалларга салбий таъсирини камайтириш имконияти
Бу тупроқ структурасини бузилишини пасайтириш, сув ва шамол эрозиясини камайтириш ҳамда йиғиштириб олинган маҳсулотларни сифатли бўлишига ижобий таъсир кўрсатади.

## Slide 6
Машинадан энг кўп иқтисодий самара олиш имконияти
Бу машинани қўллашда шундай мақбул ечимни топиш керакки, бунда фермер хўжалигини шароити учун қабул қилинадиган вариантларнинг энг яхшисини олиш керак.

## Slide 7
2. Машинанинг энергетик кўрсатгичлари
Машинанинг энергетик кўрсатгичига унинг тортиш қаршилиги ва ишчи қисмлари ҳамда механизмларини трактор-нинг қувват олиш вали орқали харакатлантириш учун зарур бўлган қувватлар киради.

## Slide 8
Тиркама машинанинг тортиш қаршилигини аниқлаш
R тм = Kм bм ± Gм𝗂/100
Бу ерда:
bм - машинанинг қамраш кенглиги, м; Kм–машинанинг солиштирма тортиш қаршилиги, кН/м; Gм- машинани оғирлиги, кН; 𝗂 - ернинг қиялиги,%.

## Slide 9
Осма ва ярим осма машинанинг тортиш қаршилиги аниқлаш
Rос= Kм bм ± Gm(1+λ)ʄ 𝗂/100
Бу ерда:
bм - машинанинг қамраш кенглиги, м; Kм–машинанинг солиштирма тортиш қаршилиги, кН/м; Gм- машинани оғирлиги, кН; 𝗂 - ернинг қиялиги,%.
λ - осма машина оғирлигининг тракторга бериладиган қисми.
ʄ -думаланиш коэффициенти

## Slide 10
Юк ташиш машинасининг
тортиш қаршилиги аниқлаш
R юк=(Gпр+Gюк)nпр Kх
Бу ерда:
Gпр ва Gюк – тиркама ва ундаги юк оғирлиги, кН;
nпр – агрегатдаги тиркамалар сони;
Kх- харакат қаршиликлари йиғиндиси коэффициенти.

## Slide 11
Плугнинг тортиш қаршилиги аниқлаш
Rпл= Kпл a bк nк ± Gпл𝗂/100
Бу ерда:
Kпл- плугнинг солиштирма қаршилиги, кН/; a-ҳайдаш чуқурлиги, м; bк- битта корпуснинг қамраш кенглиги, м; nк- корпуслар сони; Gпл- плугнинг оғирлиги, кН.
𝗂 - ернинг қиялиги,%.

## Slide 12
Машинанинг қувват кўрсатгичини аниқлаш
Бу ерда:
- машинанинг тортишга қаршилиги, кН; - машинанинг техно-логик тезлиги, км/соат; - тракторнинг фойдали иш коэффициенти, –машинанинг ишчи қисмларини харакатга келтириш учун сарфла-надиган қувват. кВт.
= +

## Slide 13
Машинани баҳолаш усуллари
Танланган машина қуйидаги усулларда:
- минимум тўғридан-тўғри пул
харажатлари;
- минимум меҳнат ва энергия сарфлари;
- максимум иш унуми;
- технологик ишни бажариш энг қиска
муддати бўйича баҳоланади.
Машинани баҳолашда кенг тарқалган усул - бу минимум пул харажатлари усули ҳисобланади.

## Slide 14
Машинани баҳолаш кўрсатгичлари
Мавжуд ва қабул қилинган машинанинг қуйидаги баҳолаш кўрсатгичлари аниқланади:
- меҳнат сарфини камайиши (%)
- меҳнат унумдорлигини ўсиши (%);
- харажатларни камайиши (%);
- йилликиқтисодий самара (сўм)
F
Бу ерда: F – ишлов берилган майдон, га.
– мосҳолда мавжуд ва янги машинанинг тўғридан-тўғри харажатлари, сўм

## Slide 15
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Ҳар бир фермер хўжалиги
шароити учун юқорида келтирилган баҳолаш кўрсатгичларини қўллашда машинани бажарган ишининг сифати
агротехник талаблар даражасида
бўлиши зарур