## Slide 1
27-мавзу: Тракторни танлаш кўрсатгичлари (2 соат)
Режа:
1. Тракторни танлаш кўрсатгичлари;
2.Тракторни энергетик кўрсатгичларини
аниқлаш;
3. Тракторнинг танлаш сифатини баҳолаш.

## Slide 2
1). Махсус тракторларни танлашда унинг эътиборга олинадиган қандай кўрсат-гичларини биласиз?
2). Танланган тракторни қандай баҳолаш усулларини биласиз?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
Қувват баланси, қувват ва тортиш қаршилиги, қувват кўрсатгичлари, танлаш сифатини баҳолаш усуллари, баҳолаш кўрсатгичлари, максимум қувватдан фойдаланиш, максимум йиллик иш сиғими.
.
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Тракторларни танлашга қўйиладиган талаблар
Танланган энергия воситаси (трактор):
- қуввати ва тортиш хоссалари бўйича мазкур минтақа ёки фермер хўжалиги шароитидаги ишларнинг тўлиқ бажарилишини;
- агрегатларнинг мазкур шароитларда юқори иш унуми ва энг кам фойдаланиш ҳаражатлари билан ишлатилишини;
- барча қишлоқ хўжалик мавсумлари даврида мумкин қадар ундан тўлиқ фойдаланишни таъминлаши керак.

## Slide 4
Махсус тракторларнинг ўзига хос кўрсатгичлари
Ўсимлик қатор орасига ишлов беришда - агротирқиш баланд, ғилдирак шинаси ва занжир лентаси кенг;
Боғдорчилик ва узумчиликда - бўйи паст ва эни қисқа;
Шоличиликда - юриш қисмини эни кенг;
Тоғ олди ва тоғ минтақаларда – агротирқиш паст ва эни каттароқ ;
Иссиқхоналарда - мини тракторлар бўлиши улардан фойдаланишда юқори самара беради.

## Slide 5
2. Тракторнинг энергетик
кўрсатгичлари
Тракторнинг энергетик кўрсатгич-ларига илгакдаги тортиш кучи () ва фойдали иш бажаришга - қишлоқ хўжалик машинасини тортиш қаршилиги ва унинг ишчи қисмларини харакатланишига сарфланадиган қуввати () киради.

## Slide 6
Тракторнинг қувват баланси
Самарали қувватнинг бир қисми трансмиссиядаги ишқаланиш кучларини енгишга(), трактор ва ишчи машинанинг салт ҳаракатланишига (), тракторни шатаксирашига (), ишлов берилаётган майдонда қияликка кўтарилишга (), тракторнинг жойидан қўзғалиши ва тўхташларида пайдо бўладиган инерция кучларини енгишга () ва ҳавонинг қаршилигини енгишга () сарфланади. Қолган қисми эса фойдали иш бажаришга - қишлоқ хўжалик машинасини тортиш ва унинг ишчи қисмларини харакатлантиришга () сарфланади.

## Slide 7
Тракторни фойдаланиш қувватини аниқлаш
Тракторни фойдаланиш қуввати () қишлоқ хўжалик машинасини тортиш () ва унинг ишчи қисмларини харакат-лантириш қаршилигини енгишга () сарфланади.
+

## Slide 8
Тракторнинг илгакдаги тортиш кучини аниқлаш
Тракторнингилгакдаги тортиш кучи ()
= , кН
буерда: - трактор двигателининг номинал қуввати, кВт; -тракторнингфойдалиишкоэффициенти, ғилдираклитракторларучун= 0,26-0,73 вазанжирлитракторларучун= 0,39-0,80;-тракторнингишчитезлиги, км/соат

## Slide 9
Танланган тракторни баҳолаш кўрсатгичи
Тракторни тортиш қувватидан фойдаланиш даражаси ()
=100 %
Бу ерда: - талаб этиладиган максимум қувват, кВт;
- танланган тракторнинг самарали қуввати. кВт.

## Slide 10
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Максимум тортиш кучи ва
қуввати бўйича тракторни танлашда комбинациялашган қишлоқ хўжалиги машиналаридан
фойдаланиш энг юқори
самара беради.