## Slide 1
4-мавзу: Қишлоқ хўжалиги трактори (2 соат)
Режа: 1. Тракторнинг вазифаси, тузилиши ва ишлаш
жараёни;
2. Тракторларнинг таснифланиши ва уларни
танлаш тартиби.

## Slide 2
1). Тракторнинг вазифаси нимадан иборат деб ўйлайсиз?
2). Тракторнинг қандай ишчи жиҳозлари борлигини биласизми?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
трактор, двигател, трансмиссия, юриш қисми, бошқариш механизми, ишчи жиҳозлари, ғилди-ракли ва занжирли трактор, трактор турлари.
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Тракторларнинг асосий вазифаси
Трактор - ғилдиракли ва занжирли ўзиюрар машина бўлиб, қишлоқ хўжалик машиналарини кўчиб юришини таъминлаш ва унинг ишчи қисмларини харакатга келтириш учун хизмат қилади.
Тракторлар ҳалқ хўжалигининг турли соҳаларида қўлланилади. Улар қишлоқ ва ўрмон хўжалигида, ерларни ўзлаштириш ва суғориш, юкларни ташиш ишларида фойдаланилади.

## Slide 4
Тракторларнинг ривожланиш тарихи

## Slide 5
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
замонавий энергетик воситалари
Занжирли
Ғилдиракли
Қўш
ғилдиракли
Ярим
занжирли

## Slide 6
TS-130
ARION 630C
ТТЗ-80.10
ТТЗ-80.11
Юк ортгич
Тошкент қишлоқ хўжалиги техникалари заводида ишлаб чиқарилаётган тракторлар

## Slide 7
2. Т Р А К Т О Р Л А Р Н И У М У М И Й
Т У З И Л И Ш И
Тракторнинг тузилиши: А-ғилдиракли; Б-занжирли;
1- двигател; 2- трансмиссия; 3- орқа ғилдирак; 4-олдинги ғилдирак; 5-ўрнатиш қурилмаси; 6-кабина; 7- бошқариш механизмлари; 8- қувват олиш вали; 9-юриш қисми.
А
Б

## Slide 8
Мамлакатимизда қўлланилаётган тракторларнинг фойдаланиш кўрсатгичлари
к

## Slide 9
2. Тракторларнинг турлари
Тортиш кучига қараб
Белгиланган ишларни бажаришига қараб
Юриш қисмини тузилишига қараб
6, 9, 14, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 кН
Ғилдиракли (3х2, 4х2, 4х4) кўринишида; занжирли ва қисман занжирли бўлади.
Асосини тузилишига қараб
Рамали, ярим рамали, рамасиз турларга бўлинади.
Умумий ишларни бажарадиган тракторлар (ер ҳайдаш, текислаш, тирмалаш, молалаш ва б.);
Универсал-чопиқ тракторлари (экинлар қатор ораларига ишлов бериш, юкларни ташийдиган);
Махсус тракторлар (боғ, узумзор, ботқоқ, тоғ олди ва б.)

## Slide 10
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Тракторларни ишлаб
чиқаришда қўллашда биринчи навбатда республикамизда ишлаб чиқарилаётган техникаларни танланишига ҳамда уларни намунавий технологик карталар ва “Машиналар тизими”га киритилганлигига алоҳида аҳамият берилиши керак.