## Slide 1
8-мавзу: Тракторнинг техник кўрсатгичлари
Режа: 1. Қишлоқ хўжалигида тракторлардан
фойдаланиш мезонлари;
2. Трактор техник кўрсатгичларининг
аҳамияти.

## Slide 2
1). Тракторнинг асосий техник кўрсатгичини билиш нимага керак? 2). Тракторнинг ғилдирак формуласи деганда нимани тушунасиз?
3). Трактордан мақсадли фойдаланиш деганда нимани тушинасиз?
Мавзу бўйича билим савиясини баҳолаш
Тортиш синфи, ғилдирак формуласи, двигател модели ва қуввати, узатмалар сони, ҳаракат тезлиги, ғилдираклар оралиғи, ғилдирак базаси, конструкцион массаси, ташқи ўлчамлари (узунлиги, кенглиги ва баландлиги).
Тушунчалар
Назорат саволлари
Биламан (дарс бошида ёзилади) | Билишни хоҳлайман (дарс бошида ёзилади) | Билиб олдим (дарс охирида ёзилади)

## Slide 3
1. Тракторлардан фойдаланиш мезонлари
Қишлоқ хўжалиги экинлари етиштириладиган майдонлар тоғли, тоғ олди, текислик ва чўл минтақаларда жойлашган бўлиб, ҳар бир минтақани ўзига хос хусусиятлари ва экиладиган экин турлари бир-биридан фарқ қилади. Бу ҳолат шароитга қараб махсус тракторлардан фойдаланишни таққоза этади.
Трактор танлашда асосий мезонларга қуйидагилар: ер рельефи, экин майдонларини шакли ва ўлчами, тупроқнинг солиштирма қаршилиги, экинлар тури ва уларни ривожланиш хусусиятлари ҳамда жараёнга қўйиладиган агротехник талаблар киради.

## Slide 4
Тракторларни танлаш тартиби
Кўп энергия талаб этиладиган (ер ҳайдаш, чизеллаш, чуқур юмшатиш) ҳамда юзаси 10 гектардан ва узунлиги 300 метрдан катта далалардаги ишларни бажаришда юқори қувватли умумий ишларни бажарадиган Ахion-850, МХ-250, Арион-640С, Магнум-7240, К-701, Т-150К, ХТЗ-181, ВТ-150 русумли тракторлар кенг қамровли машиналар билан, худди шу ишлар, лекин кичик ва ўртача майдонларда Т-401, ВТ-100, ТС-6070, Ахsоs-320С тракторларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Экишдан олдин ерларни тайёрлашда асосан Т-4А, ВТ-100, ВТ-150Д, ХТЗ-181 занжирли тракторлардан, қатор ораларига ишлов беришда ТТЗ-60.11, ТТЗ-80.11, МТЗ-80Х русумли чопиқ тракторларидан ва юк ташишда ТТЗ-60.10, ТТЗ-80.10, МТЗ-80,82, ТТЗ-100.10 транспорт тракторларидан фойдаланиш юқори самара беради.

## Slide 5
2. Тракторнинг асосий техник кўрсатгичлари
Тракторнинг асосий техник кўрсатгичларига унинг тортиш синфи, ғилдирак формуласи, двигател модели ва қуввати узатмалар сони, ҳаракат тезлиги, ғилдираклар оралиғи, ғилдирак базаси, конструктив массаси ва ташқи ўлчамлари (узунлиги, кенглиги ва баландлиги) киради.

## Slide 6
Тракторнинг асосий ўлчамлари
А
А
Б
В
Тракторнинг асосий ўлчамлари: А-олдидан кўриниши; Б-орқасидан кўриниши; В- ёнидан кўриниши; e-узунлиги: b-баландлиги; g- эни; c- базаси; d-кинематик узунлиги; i-агротирқиши; k- колеяси; a- шина кенглиги

## Slide 7
“КЕЙС” фирмаси тракторларини
техник тавсифлари
Кўрсаткичнинг номи | МХ 135 | МХМ 140 | МХ 240 | Магнум 8940 | МХ 255
Тортиш синфи, kN | 20 | 20 | 40 | 50 | 
Ғилдирак формуласи | 4К4 | 4К4 | 4К4 | 4К4 | 4К4
Двигател: Модели қуввати, kW (о.к.) | 103(140) | 06(142) | 6ТАА-830 205,88(280) | 6ТА-830 176( 240) | Case IH 190(255)
Узатмалар сони, олдига/орқага | 16/12 | 18/6 | 18/4 | 18/4 | 18/4
Ҳаракат тезлиги, km/h: олдинга орқага | 2,0-38,6 3,3-21,9 | 40 гача | 3,21-36,00 4,50-12,00 | 2-3-6,4 4,5-12 | 40гача
Ўқлар оралиғи, mm: олдинги ғилдираклар орқа ғилдираклар | 1830 1840 | 1543-2187 1524-2540 | 1840 1777 | 1524-2235 1624-2489 | 
Ғилдирак базаси, mm: | 2700 | 2783 | 3010 | 3006 | 
Конструкцион массаси, kg | 6442 | 5450 | 9830 | 9725 | 
Ташқи ўлчамлари, mm: узунлиги кенглиги баландлиги | 5100 2385 2940 | 4718 2300 2955 | 5883 2540 3127 | 5551 3048 3022 | 

## Slide 8
“КЛААС “ фирмаси тракторларини
техник тавсифлари
Кўрсаткичнинг номи | Axos 340 | ARES 697 | ARION 640 | AXION | AXION 810
Тортиш синфи, kN | 20 | 30 | 30 | 40 | 40
Ғилдирак формуласи | 4К4 | 4К4 | 4К4 | 4К4 | 4К4
Двигател: модели қуввати, kW (о.к.) | 1104Д 74,9(102,1) | TRT 73 104,5(143) | HRT 3A 128(175) | HRT 8 0B 124(169) | 150(204)
Узатмалар сони, олдига/орқага | 10/5 | 24/24 | 24/24 | 24//24 | поғанасиз
Ҳаракат тезлиги, km/h: олдинга орқага | 0.44-40 | 0.11-41.8 0.11-41.8 | 0,11-48,0 0,11-48,0 | 0,41-41,69 0,41-41,69 | 0,05-40,0 0,05-40,0
Ўқлар оралиғи, mm: олдинги ғилдираклар орқа ғилдираклар | 1283-2078 1394-1928 | 1531-2186 1534-2253 |  |  | 
Ғилдирак базаси, mm: | 2489 | 2820 | 2820 | 2985 | 2985
Конструкцион массаси,kg | 4490 | 6845 | 6500 | 7500 | 7500
Ташқи ўлчамлари, mm: узунлиги кенглиги баландлиги | 4659 2510 2540 | 5160 2845 | 5155 2490 | 5721 2598 | 5721 2598

## Slide 9
“Тошкент трактор заводи” тракторларини техник тавсифлари
Кўрсаткичнинг номи | ТТЗ 60.11 | ТТЗ 80.11 | ТТЗ 100К11 | ТТЗ 60.10 | ТТЗ 80.10
Тортиш класси, kN | 9 | 14 | 14 | 9 | 14
Ғилдирак формуласи | 3К2 | 3К2 | 3К2 | 4К2 | 4К2
Двигател:модели қуввати, kW (о.к.) | Д-144-09 46,7(63,5) | Д-243 59,6(81) | 4ВТ-3,9- 67,71 | Д-144-12 46,7(63,5) | Д-243 59,6(81)
Узатмалар сони, олдига/орқага | 6/3 | 9/3 | 9/3 | 6/3 | 9/3
Ҳаракат тезлиги, km/h: олдинга орқага | 2,77-15,57 3,61-10,44 | 3,06-17,25 4,0-11,55 | 2,96-16,65 3,36-11,15 | 4,89-27,48 6,38-18,41 | 5,31-29,95 6,92-20,06
Ўқлар оралиғи, m: олдинги ғилдираклар орқа ғилдираклар | 1,8-2,4 | 1,8-2,4 | 1,8-2,4 | 1,3-1,7 1,4 – 1,8 | 1,3-1,7 1,4 – 1,8
Ғилдирак базаси, mm: | 2251 | 2268 | 2200 | 2177 | 2168
Конструктив массаси, kg | 3471 | 3810 | 3330 | 3341 | 3590
Ташқи ўлчамлари, mm: узунлиги кенглиги баландлиги | 3778 2153 3034 | 4300 2185 2830 | 4310 2185 2825 | 3624 2078 2812 | 4325 1735 2620

## Slide 10
Диққат!
Ёзиб олинг ва эслаб қолинг!
Фойдаланиш мезонларига
мос келадиган тракторларни
танлаш, улардан йил давомида тўлиқ ва мақсадли фойдаланиш
ҳамда ишлаб чиқариш жараёнла-
рини сифатли қилиб бажариш
имконини беради.