## Slide 1: 2-MAVZU. MAHSULOTLARNI ANALIZ QILISH UCHUN NAMUNALAR OLISH VA ULARNI TAHLIL QILISH
1. Mahsulotni analiz qilish uchun namunalar olish.
2. Oziq-ovqat mahsulotining sifatini aniqlash.

## Slide 2
Mahsulotlar sifatini tekshirishning tajriba usuli ularning kimyoviy tarkiblarini fizikaviy, mikrobiologik va texnologik usullarini aniqlashda keng qo’llaniladi.
Tajriba usuli o’z navbatida
fizikaviy
fizik - kimyoviy
Kimyoviy
mikrobiologik

## Slide 3
Tekshirishning fizikaviy va fizik – kimyoviy usullari.
Oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini tekshirishning usullari
mahsulotning solishtirma ogi’rligi
yopishqoligini
erish
qotish
qaynash haroratini
optik xususiyatlarini

## Slide 4
Yog‘larning erish va qotish xarorati yog‘ning qattiq holatdan suyuk holatga yoki suyuq holatdan qattiq holatga o’tish paytidagi haroratini termometr bilan o’lchash natijasida aniqlanadi.
Oziq-ovqat mahsulotlarining optik xususiyatlari esa polyarimetriya, refraktometriya, fotokalorimetriya, lyuminesseit hamda xromotografiya usullari yordamida aniqlanadi.

## Slide 5
Polyarimetriya

## Slide 6
Polyarimetriya usuli ba’zi optik faol moddalar eritmalarining nur tebranishlari yo’nalishlarini o’zgartirish qobiliyatiga asoslangan. Masalan, bu usul bilan saxarometr asbobi yordamida shakar eritmalari tarkibidagi saxarozaning foiz miqdorini va ularning tarkibida qanday shakar moddalari turi borligini aniqlash mumkin.

## Slide 7: Refraktometriya

## Slide 8
Refraktometriya usuli bilan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida yog‘ning, suvning, spirtning, qandning va boshqa quruq moddalarning foiz miqdorini aniqlash mumkin. Refraktometriya usuli nurning bir muhitdan ikkinchi bir muhitga o’tish paytida uning yo’nalishining o’zgarishiga yoki nurning sindirish ko‘rsatkichi koeffitsientlarini aniqlashga asoslangandir. Masalan, refraktometr yordamida asalning tarkibida qancha suv borligini, sharbatlar tarkibida qancha quruq modda borligini yoki bo’lmasa moy va yog‘larning sindirish ko‘rsatkichlari orqali ularning tozaligini va buzilgan-buzilmaganligini aniqlash mumkin

## Slide 9: Fotokalorimetriya

## Slide 10
Fotokalorimetriya va spektrometriya usuli esa moddaning nurni uziga tanlab singdirish qobiliyatiga asoslangandir. Bu usul bilan rangli eritmalardagi rang beruvchi moddalarning miqdorini aniqlash mumkin. Shuningdek bu usullar bilan uzum vinolari va uzum tarkibidagi antotsionlar miqdorini, choy va kofeda kofein, kakaoda teobramin, meva va sabzavotlarda esa rang beruvchi moddalarning miqdorini aniklash mumkin.

## Slide 11: Xromotografiya

## Slide 12
Xromotografiya usuli murakkab birikmalar tarkibidagi moddalarni bir-biridan ajratish va uni aniqlashning eng qulay usullaridan biridir. Bu usul yordamida esa oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibini, ularni saqlaganda bo‘ladigan o’zgarishlarni hid beruvchi va rang beruvchi moddalarning miqdorini, oqsillar tarkibidagi aminokislotalarning miqdorini o’rganish mumkin.

## Slide 13
Lyuminessent usuli bilan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida oqsil, yog‘, vitaminlarning miqdorini, baliq va go’sht mahsulotlarining buzilgan yoki buzilmaganligini, kartoshka va sabzavotlarning kasallanganligini aniqlash mumkin. Bu usul ko’pchilik moddalar ultrabinafsha nurlari bilan yoritilganda uzlaridan qorong’ida ko’rinadigan va xar xil rangdor tusga ega bo‘lgan nur chiqarishga asoslangan.

## Slide 14: Tekshirishning kimyoviy usullari.
Bu usul yordami bilan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida uchraydigan va ularning sifat ko‘rsatkichlarini belgilaydigan moddalarning miqdori aniqlanadi. Bu ular asosida esa oziq-ovqat mahsulotlarini saqlaganda va tashiganda bo‘ladigan o’zgarishlarni bilish mumkin. Mahsulotlarning sifatini belgilaydigan kimyoviy ko‘rsatkichlarning aniklash usullari maxsus standartlarda ko‘rsatilgan bo‘ladi. Masalan, 21094-75 nomerli davlat standarta bilan non va non-bulka mahsulotlari tarkibidagi suvning miqdori aniqlanadi. 5476-80 nomerli davlat standarti bilan esa o’simlik moylarining kislotaligini aniqlash mumkin.

## Slide 15
Ma’lumki, ko’pincha oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida suvning miqdori asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Mahsulot tarkibi­dagi suv miqdori asosan o’sha mahsulotni 105°C xaroratda uning doimiy og’irligiga etguncha quritish yo’li bilan aniqlanadi. Mahsulot tarkibidagi kul miqdorini aniqlash uchun mahsulotning aniq bir miqdori yuqori ma’lum bir haroratda mufel pechlarida kuydiriladi.

## Slide 16
Qandlarning miqdorini aniqlash esa ularning miqdori sharoitida og’ir metallar tuzlari bilan oksidlanishiga asoslangan. Oziq-ovqat mahsulotlari tar­kibidagi osh tuzini aniqlash Mor usuli bilan olib boriladi. Bunda mahsulotning suvdagi eritmasi tarkibidagi xlor konlari kumush nitrat tuzining ma’lum normallikdagi eritmasi bilan cho’kmaga tushiriladi. Eritmani neytrallash uchun ketgan azot kislotali kumush eritmasi miqdoriga qarab mahsulot tarkibidagi tuz miqdori aniqlanadi.

## Slide 17
Yog’larning miqdori Sokslet usuli bilan aniqlanadi. Bu usul yog‘larning organik erituvchilarda (atseton, efir, spirt, benzin, kerosin) yaxshi eruvchanlik xususiyatiga asoslangandir. Mahsulot tarkibidagi kislotalarni aniklash esa oziq-ovqat mahsulotlari eritmasi yoki ulardan ajratib olingan suvni 0,1 normalli iikor eritmasi bilan titrlash usuliga asoslangan. Umuman, oziq-avkat mahsulotlari tarkibi­dagi biror-bir moddaning miqdorini aniqlash ularning ma’lum bir xususiyatlariga asoslangandir.

## Slide 18: Tekshirishning mikrobiologiya usuli.
Bu usul oziq-ovqat mahsulotlarining mikroorganizmlar bilan ifloslanganlik darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida mikroorganizmlarning standart darajasidan ko’pligi va ularda kasallik keltiruvchi bakteriyalarning bo’lishi mahsulotlarni saklash uchun belgilangan joylar iflos tutilishidan va ularni saqlash xamda tashishda sanitariya qoidalariga rioya qilinmasligidan dalolat beradi. Oziq-ovqat mahsulotlari ustidan olib boriladigan mikrobiologik nazorat axoli punktlarida sanitariyaga oid va epidemiyaga karshi butun ishlarni tashkil qiladigan va utkazadigan asosiy muassasa sanitariya-epidemiologiya stansiyalari (SES) orkali amalga oshiriladi.

## Slide 19
Quruq moddalar miqdorini aniqlash uslubi
Toza va quruq byuksni yoki chinni idishga 12 g qizdirilgan qum solib tayoqcha bilan o’zgarmas og’irlikkacha qizdiriladi, eksikatorda sovutilib, analitik torozida 0,001 g aniqlikda tortiladi. qum bilan quritilgan byuksga analitik tarozida 5-6 g tekshirish uchun olingan mahsulot tortib, namunani qum bilan aralashtirilib, byuks tubiga bir xilda tarqatib quyiladi. Qopqoqni byuks yoniga quyiladi, so’ngra qurituvchi shkafga qo’yib 88-1000C da 4 soat davomida quritiladi. Byuksni og’zini qopqoq bilan yopib, eksikatorda 20-30 min sovutib, 0,001g aniqlikda tortiladi va jadvalga yoziladi. Hisoblash ishlarini yuqorida berilgan formulalar asosida olib boriladi.

## Slide 20
Kislotalilik darajasini aniqlash uslublari
Kislotalilik - bu suvli eritmadagi gidroniy ionining miqdori (H3O +) pH bu kontsentratsiyani qanday o'lchaganimiz o'lchovidir.
Bir litri mollarda o'lchanadigan gidroksoniy ionining kontsentratsiyasi taxminan 16 kattalik buyurtmasi bo'yicha o'zgarishi mumkin. Kislotaligi haqida gapirganda eksponentlarni yozishni davom ettirish juda qiyin, shuning uchun pH shkalasi gidroksidi ion kontsentratsiyasi darajasi sifatida aniqlandi

## Slide 21
Meva va sabzavotlarda erkin holdagi kislotalar bilan birgalikda ularni taxir tuzlari ham mavjud bo’ladi. Bunday kislotalarga olma va limon kislotalarini misol qilish mumkin. Odatda sabzavot kislotalarining umumiy kislotaligiga 0,7% olma kislotasiga, hisoblanganda, baliq konservalarining tomat qaylasi- 0,5% dan ortiq emas, marinad qiyomlar- 2% dan oshmasligi kerak. Mevalar sharbatining kislotaliligi quyidagidan kam bo’lmasligi kerak: uzumniki-0,2%, olmaniki-0,3%, mandarin-0,5%, olvali-0,8%.

## Slide 22
Umumiy kislotalilik deb mahsulotni ishqor bilan titrlangan hamma taxirli (kislotali) qismiga aytiladi. Shuning uchun mahsulot ta’midagi taxirlik uning tarkibidagi kislotalar va ular tuzlarining gidrolizlanishi mahsulotlari tufayli yuzaga keladi. Neytron eritmalar uchun pH-7, taxir, eritmalarida vodorod ionining konsentrasiyasi ortib boradi, ya’ni pH-7, shuningdek ishqorli muhitta esa gidroqsil ionlarining miqdori ortadi, ya’ni pH-7. Mahsulot va konservalarining pH ko’rsatkichi turli xil, ya’ni olma – 2,50-4,114, sabzi-6,77; bodring-6,94; pomidor-4,85; karam-6,32; tomat pastasi-3,5; kompot-4,5.
Hisoblash quyidagi formula asosida olib boriladi:
X=100VCM/(1000m)